| 产品名称 | GNSS基站授时天线 | 产品编码 | KH-GPS/BD-SS02 |
| --- | --- | --- | --- |

天线技术规格书

# 一、概述

# 该天线属于北斗卫星/GPS卫星信号双频接收天线，主要用于移动通信基站卫星定位，系统授时以及其它需要获取北斗卫星/GPS卫星信号的各种领域，满足目前导航定位设备多系统兼容的需求，可与国内外多种接收机配套使用，广泛应用于导航定位、跟踪监测、安防测控以及军事等领域。

# 该天线接收天线增益高轴比好，方向图波束宽，低仰角信号的接收效果良好，在各种恶劣环境页能正常工作。该天线低噪放部分采用低噪声放大电路设计，确保增益高噪声低，从而提升了定位、通信的准确性和成功率。

- 该天线采用整体全密封设计，外观美观，防水性、防腐性以及耐高温性良好，天线罩采用防紫外线抗老化的工程塑料，为天线长期在户外恶劣环境下工作提供保障。

# 技术要求

|  | 技术要求 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作频率 Operating Frequency | 北斗B1:1561.098±2.046MHz GPS L1:1575.42±10MHz |
| 2 | 天线增益 Gain | ≥4.5 dBi |
| 3 | 轴比 Axis Ratio | ≤3.0dB@中心频率 |
| 4 | 前后比Front to Back Power | ≥10dB |
| 5 | 输出驻波比 Output VSWR | ≤1.5 |
| 6 | 极化 Polarization | 右旋圆极化(RHCP) |
| 7 | 阻抗 Impendance | 50Ω |

## 2.1 天线技术要求

## 2.2 LNA技术要求

|  | 技术要求 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LNA增益 Gain | 34±2dBi |
| 2 | 噪声系数Noise figure | ≤1.9dB 典型值 (≤2.4dB 全温度范围下) |
| 3 | 输出驻波比Output VSWR | ≤2.0 |
| 4 | 输出阻抗Output impedence | 50Ω |
| 5 | 带外抑制Out of band rejection | f0=1568MHz±30MHz：≥12dBc f0=1568MHz±50MHz：≥35dBc f0=1568MHz±100MHz：≥70dBc (带前置滤波器) |
| 6 | 带内增益平坦度Passband Ripple | 1575.42MHz±1.023MHz : ≤1dB |
|  |  | 1561.098MHz±2.046MHz : ≤1dB |
| 7 | LNA 输出1dB压缩点 1dB Compression Point Output | ≥0dBm（仅LNA） |
| 8 | 大信号阻塞Jam rejection of large signal 在这些情况下接收机能正常工作 | 在偏离中心频率100MHz的频率上加0dBm大信号时，GPS天线带内增益变化小于2dB；在偏离中心频率60MHz的频率上加-10dBm大信号时，GPS天线带内增益变化小于2dB；在偏离中心频率50MHz的频率上加－20dBm大信号时，GPS天线带内增益变化小于2dB。 |
| 9 | 工作电压 Operating Voltage | 3.5V～5V |
| 10 | 工作电流 Operating Current | ≤ 40mA 在全部环境条件下 |

## 2.3 环境可靠性要求

| 1 | 工作相对湿度Relative Humidity | 90% |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工作温度Operating Temperature | -40℃～ +80℃ |
| 3 | 储存温度Storage Temperature | -45℃～ +85℃ |
| 4 | 使用环境Operating Environment | 室外, 满足IP67要求 注：1、安装固定底座后要用胶泥胶带进行防水处理； 2、电缆头连接电缆后要进行防水处理。 |
| 5 | 雷击浪涌性能(Surge resistion) | 按照 IEC61000-4-5标准，CWG组合波，能经受住 1.2/50uS冲击电压 6KV，或 8/20uS冲击电流 3KA，正负各 5次。 |
| 6 | 抗静电性能(ESD protection) | IEC6100-4-2等级3。 |
| 7 | 平均无故障间隔时间(MTBF) | ≥ 80000小时。 |

## 2.4 结构特性

| 1 | 天线尺寸Dimension | Φ80X80 mm，见图1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 输出接头Connector | N-K |
| 3 | 天线罩 Radome | 工程塑料 ASA，添加防老化剂与紫外吸收剂 |
| 4 | 天线重量Weigh | ＜400g（不含安装件） |
| 5 | 工作风力Wind Resistance | 140 Km/h |

图1 天线外形尺寸图

## 2.5 天线包装和安装

天线包装清单

| GNSS授时天线 | 1 个 |
| --- | --- |
| 安装管 | 1个 |
| 安装夹具 | 2套 |
| 合格证 | 1 pcs |

包装标准：

      - 标准包装箱:230*300*550 MM

      - 标准包装箱内装数量:24 套/箱

      - 每箱毛重:21KG

安装说明：

1.安装夹具：适用抱杆外径范围：φ30～60mm，单侧 M6螺纹长度：50mm。

2.安装管：金属管φ27*100mm，螺纹长度：15mm。

3.安装抱杆：抱杆外径范围φ30～60mm。

图2 天线安装示意图